## Slide 1: Mechanisms To Improve Security in IoT Platforms         Bruno Carneiro da Cunha Orientador: Daniel Batista
Avaliação da Integração do protocolo mqtt ao interscity
Notes: Explicar o que será coberto na apresentação
  Boa Tarde
  Nome e título □

## Slide 2: Introdução
Apresentação anterior no grupo
MQTT
Objetivo da integração
Notes: No último episódio…
  Agosto do ano passado
  Resultado da comparação entre brokers
  Planejamento da integração do MQTT
MQTT
  Recapitulação □
Objetivos
  Extender a plataforma para a interação com sensores e atuadores usando o MQTT ao invés do HTTP

## Slide 3
Notes: Publish/Subscribe
Explicar cliente A, broker, e cliente B □

## Slide 4: Introdução
Apresentação anterior no grupo
MQTT
Objetivo da integração
Notes: No último episódio…
  Agosto do ano passado
  Resultado da comparação entre brokers
  Planejamento da integração do MQTT
MQTT
  Recapitulação
Objetivo
  Extender a plataforma para a interação com sensores e atuadores usando o MQTT ao invés do HTTP
  Como exatamente isso vai se dar □

## Slide 5: Cenário - sensor
Notes: Sensor envia um stream de dados ao broker, que repassa à plataforma
Dados ficam disponíveis para o cliente da API

## Slide 6: Sensor - exemplo de mensagem
{
"data": [
{
"temperature": 10,
"humidity": 45,
"pressure": 25,
"timestamp": "2017-06-14T17:52:25.428Z"
}
]
}
Notes: Resource com 3 capabilities: temperatura, umidade e pressão atmosférica □

## Slide 7: Cenário - atuador
Notes: Cliente API quer enviar comando para um dispositivo atuador

## Slide 8: Atuador - exemplo de mensagem
{
"data": [
{
"uuid": 606bd-cc1e3d610652a7c-bbbb,
"capabilities": {
  "illuminate": “on"
  }
}
]
}
Notes: Resource atuador com uma capability: illuminate
"Acende a luz" □

## Slide 9: arquitetura do interscity
Notes: Visão geral dos microserviços do InterSCity
Kong: gerenciador de API, redireciona os requests pros microserviços adequados
  Kong que de fato recebe os requests dos clientes
Resource Adaptor
  Interage com qualquer dispositivo externo
  Criação e atualização de resources
  Publicação de dados de sensores
  Cadastro de webhooks para receber comandos pros dispositivos atuadores
  Todas as modificações foram feitas somente no resource-adaptor □

## Slide 10: Modificações no resource adaptor
Dois novos workers:
  mqtt_subscriber.rb
  mqtt_publisher.rb
Notes: Worker em Rails é uma abstração que executa código fora da thread principal □

## Slide 11: Mqtt subscriber
API | MQTT
/adaptor/resources/{uuid}/data /adaptor/resources/{uuid}/data/{capability} | resources/{uuid} resources/{uuid}/{capability}
Notes: SENSOR
  “Espelha" esses dois endpoints da API do resource-adaptor
  Formato da mensagem é idêntico ao formato usado no HTTP
  MQTTSubscriber é um cliente MQTT dentro da plataforma que assina o tópico resources/#

## Slide 12: Mqtt publisher
HTTP | MQTT
Enviadas diretamente ao webhook cadastrado | commands/{uuid}
Notes: ATUADOR
  Recebimento dos comandos a partir da assinatura do tópico commands/{uuid}
  MQTTPublisher é um cliente MQTT dentro da plataforma que publica no tópico commands/{uuid}
  Formato da mensagem é idêntico ao formato usado no HTTP

## Slide 13: Avaliação
Tamanho de uma mensagem
Tempo para envio de um fluxo de dados do sensor
Latência para envio de um comando a um atuador
Uso de CPU e memória
Notes: Após a fase de desenvolvimento
Bolamos esses quatro experimentos para avaliar o desempenho na plataforma
  MQTT é mais leve mesmo? — Quantificar
  Dispositivo sensor
  Dispositivo atuador
  Impacto no servidor □

## Slide 14: resultado 1 - tamanho da mensagem
Notes: Consistiu no envio de uma mensagem simples com um valor de temperatura
Mais ou menos surpreendente o resultado:
  HTTP levou pequena vantagem
  MQTT tem headers menores, porém precisa do connect, connectAck, disconnect

## Slide 15: resultado 2 - tempo para envio de um fluxo de dados de sensor
Notes: Desculpas — melhorar o contraste do eixo e das legendas
Simulamos um dispositivo que fez leituras a cada 5s durante um dia inteiro e enviou todas as leituras de uma vez no fim do dia
  Cenário comum em IoT — economia de energia
  17280 valores
  Repetimos esse envio 100 vezes
Em média, o MQTT demorou 57,95 segundos para enviar 17280 valores, enquanto o HTTP demorou 87,54 segundos, o que significa que ao usar o MQTT o tempo de envio do fluxo de dados caiu para 66% do tempo original
Resultado surpreendente
  Único resultado que divergiu bastante entre os dois protocolos
  Vamos explorar mais a frente o motivo

## Slide 16: resultado 3 - Latência para envio de um comando a um atuador
Notes: Simulamos o envio de um comando a um dispositivo atuador e medimos o intervalo de tempo entre o envio e o recebimento
  Latência é um fator importante
  Repetimos esse envio 3000 vezes
O resultado foi muito semelhante
  Escala em milissegundos — diferença muito pequena
  HTTP tem pequena vantagem — um hop a menos
    Enquanto o servidor envia as mensagens diretamente ao webhook no HTTP, no MQTT é necessário enviar ao broker, e esse vai enviar ao dispositivo atuador

## Slide 17: resultado 4 - uso de cpu e memória no servidor - resource adaptor
HTTP | MQTT
Notes: Medimos o uso de CPU e memória em 6 processos
  5 microserviços
  Mais o RabbitMQ, que serve como servidor MQTT
  5 microserviços + servidor MQTT
Vou mostrar somente os 3 que demonstraram uma diferença significativa
Resource Adaptor
  ESCALA DIFERENTE
  Pequena diferença no uso de CPU
  MQTT tem 25% a menos de CPU
  Memória muito semelhante

## Slide 18: resultado 4 - uso de cpu e memória no servidor - data collector
HTTP | MQTT
Notes: Data Collector
  Novamente, escala diferente
  Pequena diferença no uso de CPU de novo
  MQTT com pequena vantagem

## Slide 19: resultado 4 - uso de cpu e memória no servidor - Rabbitmq
HTTP | MQTT
Notes: RabbitMQ
  Serviço que roda fazendo comunicação de backend entre os módulos
  Serviu como servidor MQTT, porém o servidor MQTT pode estar separado, ou até mesmo em uma máquina remota
  MQTT usou muito mais CPU, mas isso se traduziu em resultado de desempenho

## Slide 20: conclusões
Desempenho muito parecido entre as duas formas de interação com a plataforma
Muito vantajoso para a rede de dispositivos IoT
Impacto no servidor não deve ser um problema
Notes:   Principal conclusão:
    Desempenho parecido — MQTT possivelmente mais rápido em alguns casos
  Grande vantagem fica para a rede de dispositivos que comunica com a plataforma:
    MQTT é um protocolo mais adequado para o contexto de IoT — voltado para a economia de energia e uso da rede
    Experimento 2: diferença de 66% de economia de tempo ligado pode significar a viabilidade ou não de um projeto
    Muito mais fácil programar para MQTT do ponto de vista do dispositivo
      Delega para o broker o recebimento das mensagens
      Podemos trocar a plataforma de servidor sem reprogramar os dispositivos
      No caso dos dispositivos atuadores não seria necessário um IP fixo para a plataforma alcançar os webhooks
    Maior uso de CPU no servidor MQTT:
      Podemos usar Mosquitto — escrito em C, altamente eficiente
      Podemos distribuir essa carga para outro servidor

## Slide 21: Próximos passos
Deploy e Pull Request
Avaliar o desempenho em um contexto de produção
Rede de experimentação na USP
Notes:   Preparar o código para encaixar no deploy existente
    Configuração com variáveis de ambiente
  Fazer o pull request se for do interesse dos mantenedores da plataforma
  Podemos repetir os testes em um deploy automatizado da plataforma
  Rede de experimentação:
    Segunda parte do projeto
    Instalar as placas no campus ou outra localidade
    Fazer o deploy do InterSCity com MQTT e criptografia da UNIFESP
    Avaliar a segurança

## Slide 22
Obrigado🌻👨🏽‍💻
Notes: Agradecer ao orientador Prof. Daniel pela excelente orientação
Agradecer a todos pela atenção
Perguntas, sugestões, críticas

## Slide 23: Resources e capabilities no Interscity
Cada resource é um dispositivo que envia dados ou recebe comandos
  Ex.: Estação metereológica, sensor de presença residencial
Capabilities são o tipo de informação que cada um desses resources pode ter
  Ex.: Temperatura, humidade, pressão sonora
Notes: Essas são as definições de resource e capability
Citando o Higor Amario